| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от 01.12.2016 | № 221 |
| поселок Щербиновский |

Об утверждении схемы водоснабжения

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения Щербиновского  сельского поселения Щербиновского района (прилагается).

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

от 01.12.2016 № 221

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Щербиновского  сельского поселения

Щербиновского района

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта Генерального плана развития Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту Щербиновское СП), разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» по заданию Щербиновского СП.

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Щербиновского СП. Основные параметры развития определены Генеральными планами сельских поселений. Задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водоснабжения поселений.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности Щербиновского СП с учетом перспектив развития до 2032 г.;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения Щербиновского СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Щербиновского СП.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

1. Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом Щербиновского СП.

2. Строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, водоводов и водопроводных сетей для подключения сельских поселений.

3. Модернизация существующих водозаборов для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

4. Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

5. Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды

6. Реконструкция резервуаров и водонапорных башен с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

7. Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Щербиновского СП

1.1 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Щербиновское СП входит в состав муниципального образования Щербиновский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром является п. Щербиновский. Щербиновское СП расположено в западной части Щербиновского района Краснодарского края. Численность населения составляет 2424 чел.

В состав Щербиновского СП Щербиновского района входят 4 населенных пункта:

- поселок Щербиновский – 1873 чел.;

- поселок Восточный – 318 чел.;

- поселок Прилиманский – 157 чел.;

- поселок Северный – 76 чел.

Водоснабжение п. Щербиновский, п. Северный и п. Восточный осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4 Ейского группового водопровода.

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Подключение п. Щербиновский к ЕГВ в районе п. Прилиманский.

В 2011 г. система водоснабжения Щербиновского СП имела показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 387,84 |
| Подача в сеть | м3/сут | 387,84 |
| Реализация воды | м3/сут | 145,40 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 40,64 |
| Количество водозаборов | ед. | - |
| Общая протяженность сетей | км | 20,09 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | н/д |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  |  |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | - |
| Количество водонапорных башен | ед.\м3 | 1 |
| Количество резервуаров | ед.\м3 | - |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 2424 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 82,49 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 96,7 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | - |

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения

и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборного учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 91,789 т.м3 подано 54,483 т.м3 реализовано | 37,306т.м3 |  | 96,7 % | 100 процентов |

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

Общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета

Таблица 3

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |
| --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | ожидаемое 2011 г. |
| Население, всего: | 53,683 | 52,619 | 53,974 | 53,049 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 51 | 50 | 52 | 51 |
| без приборов учета | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Бюджетные предприятия, всего: | 2,776 | 2,299 | 2,068 | 1,887 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 3 | 2 | 2 | 2 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 1,702 | 1,404 | 1,424 | 1,289 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 2 | 1 | 1 | 1 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Всего | 58 | 56 | 57 | 56 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 55 | 54 | 55 | 54 |
| без приборов учета | 3 | 2 | 2 | 2 |

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Ресурсы поверхностных вод Щербиновского района

Краснодарского края

Щербиновский район расположен в степной зоне Краснодарского края, в бассейне рек Ея и Ясени и включает в себя 8 муниципальных образований

Гидрометеорологический очерк составлен по материалам Госкомгидромета, материалов института "Кубаньводпроект" и института ТП. Все работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Необходимые гидрометеорологические расчеты сделаны согласно действующим нормативным документам Росгидромета и в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003.

Поверхностные водные ресурсы Щербиновского района ограничены в необходимом объёме и хорошего качества. Они непригодны для питья, ограничены при орошении и техническом водоснабжении, вода не соответствует требованиям предъявляемым к водотокам санитарно-бытового водопользования, она высоко минерализована и жёсткая.

Существующие источники водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производительности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградский водозабор | 68 | Нет утвержден. разведанных запасов | 78 | Соотв. |  |
| Кисляковский водозабор | 4,8 |  |  |  |  |
| Шкуринский водозабор | 0,4 |  | 69 | Соотв. |  |

1.3. Анализ существующих схем водоснабжения

п .Щербиновский и п.Северный

Водоснабжение п. Щербиновский и п.Северный осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4  Ейского группового водопровода непосредственно в сеть.

Санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей остается неудовлетворительным, требуется ремонт сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

На большей территории поселков водопроводные сети отсутствуют. Население имеет собственные колодцы и используют их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки поселка, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления и необходимость дополнительных источников для водоснабжения п. Щербиновского и п. Северного.

п.Восточный

Водоснабжение п.Восточный осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4  Ейского группового водопровода непосредственно в сеть.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сетей остается неудовлетворительным, требуется ремонт сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

На большей территории поселка водопроводные сети отсутствуют. Население имеет собственные колодцы и используют их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В связи с планом улучшения благоустройства существующей застройки поселка, дальнейшим развитием местной промышленности и увеличением численности населения на расчетный срок, возникает увеличение водопотребления и необходимость дополнительных источников для водоснабжения п.Восточного.

пос. Прилиманский

Централизованное водоснабжение пос. Прилиманского отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение привозное.

Лабораторный контроль за качеством воды, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных колодцев не осуществляется.

1.4. Анализ сосотояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Щербиновского СП является изношенность водопроводных сетей. В поселении около 40,2% сетей составляют полиэтиленовые трубы. Стальные трубы имеют износ 57%, чугунные – 48%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Анализ состояния существующих систем водоснабжения

Таблица 5

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженностькм. | Техн. состояние % износа | Год постройки | % неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |
| МВ-2-3 | сталь | 100 | 1,100 |  |  | 25 |
| МВ-2-4 | сталь | 100 | 1,800 |  |  | 50 |
| МВ-2-4а | сталь | 100 | 1,100 |  |  | 25 |
| Разводящие сети |
| трубопровод | а/ц | 100 | 4,895 |  |  | 60 |
| трубопровод | чугун | 100 | 1,675 |  |  | 10 |
| трубопровод | сталь | До 50 | 0,590 |  |  | 10 |
| трубопровод | ПЭ | До 63 | 2,820 |  |  | 10 |
| трубопровод | ПЭ | 110 | 2,970 |  |  | 10 |

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери, данные предоставленны в таблице 6.

Таблица 6

| Диаметр (мм) | Материал в т.ч. |
| --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/цемент | П/этилен | Итого, п.м. | подлежащие замене, п.м |
| Щербиновское сельское поселение |  |  |  |  |
| До 100 | 4,9 | 2,432 | 5,008 | 5,79 | 18,13 | 7,808 |
| Итого по материалам | 4,9 | 2,432 | 5,008 |  |  | 7,808 |
| % | 60 | 50 | 100 |  |  |  |
| Износ |  |  |  |  |  |  |
| % | 57 | 48 | 60 |  |  |  |
| Подлежащие замене, п.м | 4,9 | 2,4 | 5,008 |  |  | 7,808 |

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Существующие водопроводные сети кольцевые и частично тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб до 100мм.

Общая протяженность водопроводных сетей Щербиновского СП Щербиновского района составляет 20,086 км.:

- стальных труб Ø50-100 – 5,338 км,

- чугунных труб Ø100 – 1,68 км,

- асбестоцементные трубы Ø100 – 4,89км,

- трубы п/эт Ø50-110 – 8,178 км.

По материалам распределяются следующим образом:

- стальные – 17,0%;

- чугунные – 10,1%

- асбестоцементные – 29,4%;

- полиэтиленовые – 43,5%.

Износ водопроводных сетей Щербиновского СП составляет более 50%.

1.5. Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные показатели качества воды смотри таблицу 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 7,4 | 7,4 |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | н/о |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | н/о | н/о |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | н/о | н/о |
| 31 | Сероводород | мг/дм3 |  | ― | ― |

1.6. Анализ существующих технических

и технологических проблем в водоснабжении

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п.Щербиновского, относятся к III категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение. Поселки Восточный, Прилиманский и Северный относятся к III категории по степени подачи воды, относящимся к I категории по пожаротушению.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Щербиновского СП частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельских населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

На водозаборе Щербиновского СП п. Восточный необходимое давление и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается водонапорной башней Рожновского.

Автоматика водонапорной башни сельского поселения имеет высокую степень изношенности, что зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Водонапорная башня представляет собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозийные процессы.

2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

2.1. Водный баланс подачи и реализации воды

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в Щербиновское СП формируется под влиянием ряда факторов в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность потребления;

- Высокая доля частного сектора;

- Большое количество емкостных сооружений (водонапорные башни);

- Необходимость подавать воду с высокими напорами;

- Предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива.

Численность населения Щербиновского СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Щербиновское СП | 2424 |
| п.Щербиновский | 1873 |
| п. Восточный | 318 |
| п. Северный | 157 |
| п. Прилиманский | 76 |

Потребление воды населением Щербиновского СП отражено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление населением, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | фактическое | расчетное |
| 1 | п.Щербиновский | 299,68 | 538,67 |
| 2 | п. Восточный | 50,88 | 91,46 |
| 3 | п. Северный | 25,12 | 45,15 |
| 4 | п. Прилиманский | 12,16 | 21,86 |

Существующее водопотребление

Таблица 10

| № п/п | Население | Удельное водопотребле-ние л/сут на чел | Население м3/сут | Производство м3/сут | % неучт. расходов потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Щербиновское с/п | 82,49 | 148 | 10,66 | 40,64 |

2.2. Оценка фактических неучтенных расходов

и потерь воды

В число полезных расходов включается технологические расходы при эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расходов воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- Снижение аварийности;

- Замена изношенных сетей

- Оптимизация гидравлического режима;

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения Щербиновского СП

3.1. Сведения о фактическом

и ожидаемом потреблении воды

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- тенденциями фактического водопотребления;

- положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением всех жителей сельского поселения к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сут.×чел., в том числе 80 л/сут.×чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиП 2.04.02-84* границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов, домов отдыха, гостиниц и прачечных.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по Щербиновскому СП на 1-ю очередь и перспективу до 2032г. отражен в таблицах 11-14.

Таблица 11. Перспективный баланс потребления воды по п. Щербиновский

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строит-ва | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/год |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 1873 | 1,1 | 329,6 | 200 | 1960 | 1,1 | 431,2 | 200 | 2080 | 416 | 1,1 | 457,6 | 167024 |
|  | Итого: |  | 1873 |  | 329,6 |  | 1960 |  | 431,2 |  | 2080 | 416,0 |  | 457,6 | 167024,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 33,0 | 15% |  |  | 64,7 | 15% |  | 62,4 |  | 68,6 | 25053,6 |
| 3 | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 |  |  | 0,0 | 75 | 0 | 1,1 | 0,0 | 75 | 132 | 9,9 | 1,1 | 10,9 | 3974,9 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 82,4 | 25% |  |  | 107,8 | 25% |  | 104 |  | 114,4 | 41756,0 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 50 | 1873 |  | 93,65 | 50 | 1960 |  | 98 | 50 | 2080 | 104 |  | 104 | 37960 |
|  | ВСЕГО: |  | 1873 |  | 538,67 |  | 1960 |  | 701,68 |  | 2080 | 696,30 |  | 755,53 | 237808,5 |

1. Среднесуточный расчетный расход							696,3м3/сут.

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления				755,5м3/сут.

3. Общий расход										755,5м3/сут.

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления		63,62м3/ч

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления			17,67 л/с

6. Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается (СНиП 2.04.01-85* п.6.5*)

7. Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)			10 л/с

8. Общий расход на пожаротушение							10 л/с

9. Расчетное кол-во одновременных пожаров						1

Таблица 12. Перспективный баланс потребления воды по п.Восточный

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строит-ва | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/год |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 318 | 1,1 | 56,0 | 200 | 318 | 1,1 | 70,0 | 200 | 318 | 63,6 | 1,1 | 70,0 | 25535,4 |
|  | Итого: |  | 318 |  | 56,0 |  | 318 |  | 70,0 |  | 318 | 63,6 |  | 70,0 | 25535,4 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 5,6 | 15% |  |  | 10,5 | 15% |  | 9,54 |  | 10,5 | 3830,3 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 14,0 | 25% |  |  | 17,5 | 25% |  | 15,9 |  | 17,5 | 6383,9 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50 | 318 |  | 15,9 | 50 | 318 |  | 15,9 | 50 | 318 | 15,9 |  | 15,9 | 5803,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 318 |  | 91,46 |  | 318 |  | 113,84 |  | 318 | 104,94 |  | 113,84 | 35749,6 |

1. Среднесуточный расчетный расход							104,9 м3/сут.

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления				113,8 м3/сут.

3. Общий расход										113,8 м3/сут.

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления		16,82 м3/ч

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления			4,67 л/с

6. Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается (СНиП 2.04.01-85* п.6.5*)

7. Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)			5 л/с

8. Общий расход на пожаротушение							5 л/с

9. Расчетное кол-во одновременных пожаров						1

Таблица 13. Перспективный баланс потребления воды по п.Прилиманский

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строит-ва | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/год |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 76 | 1,1 | 13,4 | 200 | 76 | 1,1 | 16,7 | 200 | 76 | 15,2 | 1,1 | 16,7 | 6102,8 |
|  | Итого: |  | 76 |  | 13,4 |  | 76 |  | 16,7 |  | 76 | 15,2 |  | 16,7 | 6102,8 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 1,3 | 15% |  |  | 2,5 | 15% |  | 2,28 |  | 2,5 | 915,4 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 3,3 | 25% |  |  | 4,2 | 25% |  | 3,8 |  | 4,2 | 1525,7 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50 | 76 |  | 3,8 | 50 | 76 |  | 3,8 | 50 | 76 | 3,8 |  | 3,8 | 1387 |
|  | ВСЕГО: |  | 76 |  | 21,86 |  | 76 |  | 27,21 |  | 76 | 25,08 |  | 27,21 | 8543,9 |

1. Среднесуточный расчетный расход							25,08 м3/сут.

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления				27,21 м3/сут.

3. Общий расход										27,21 м3/сут.

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления		6,45 м3/ч

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления			1,79 л/с

6. Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается (СНиП 2.04.01-85* п.6.5*)

7. Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)			5 л/с

8. Общий расход на пожаротушение							5 л/с

9. Расчетное кол-во одновременных пожаров						1

Таблица 14. Перспективный баланс потребления воды по п.Северный

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строит-ва | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/год |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 157 | 1,1 | 27,6 | 200 | 157 | 1,1 | 34,5 | 200 | 157 | 31,4 | 1,1 | 34,5 | 12607,1 |
|  | Итого: |  | 157 |  | 27,6 |  | 157 |  | 34,5 |  | 157 | 31,4 |  | 34,5 | 12607,1 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,8 | 15% |  |  | 5,2 | 15% |  | 4,71 |  | 5,2 | 1891,1 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,9 | 25% |  |  | 8,6 | 25% |  | 7,85 |  | 8,6 | 3151,8 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50 | 157 |  | 7,85 | 50 | 157 |  | 7,85 | 50 | 157 | 7,85 |  | 7,85 | 2865,25 |
|  | ВСЕГО: |  | 157 |  | 45,15 |  | 157 |  | 56,21 |  | 157 | 51,81 |  | 56,21 | 17649,9 |

1. Среднесуточный расчетный расход							51,81 м3/сут.

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления				56,21 м3/сут.

3. Общий расход										56,21 м3/сут.

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления		11,04 м3/ч

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления			3,07 л/с

6. Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается (СНиП 2.04.01-85* п.6.5*)

7. Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)			5 л/с

8. Общий расход на пожаротушение							5 л/с

9. Расчетное кол-во одновременных пожаров						1

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения Щербиновского СП

4.1. Реконструкция и строительство

новых водопроводных сооружений

Мероприятия по строительству новых водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения направлены на обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойной работы существующих водопроводных сооружений и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- Увеличение подачи воды предусматривает строительство новых водопроводных сооружений;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- установка нового силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее обеззараживания. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды, регламентированную СанПиН 2.1.4.1074-01, доза 0,3-0,5 мг/л достаточная. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Улучшение оказания услуг по водоснабжению населения.

- Повышение надежности работы водопроводных сооружений.

- Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Водоснабжение населенных пунктов Щербиновского СП предусматривается от водопроводных сооружений на базе артезианских скважин, расположенных на территории ст. Новощербиновской.

п.Щербиновский, п.Северный и п. Прилиманский

Согласно произведенному расчету расход воды на п.Щербиновский, п.Северный и п. Прилиманский составляет:

Q = 605,68 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 785,10 м3/сут. – на 1-ю очередь;

Q = 838,95 м3/сут. – на расчетный срок.

В п.Щербиновский, п.Северный и п. Прилиманский предусматривается единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода. Для обеспечения водой населения запроектирован узел головных водопроводных сооружений в северо-восточной части п.Щербиновского в составе: подача воды по водоводу от МО Новощербиновское СП, установки обеззараживания воды, двух резервуаров объемом по 300м3 (с учетом противопожарного запаса) каждый, насосной станции второго подъёма и зоной строгого санитарного режима.

Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение п.Щербиновский, п.Северный и п. Прилиманский в объеме 840,0 м3/сут.

п. Восточный

Согласно произведенному расчету расход воды на п. Восточный составляет:

Q = 91,46 м3/сут. – на существующее положение;

Q = 113,84 м3/сут. – на 1-ю очередь;

Q = 113,84 м3/сут. – на расчетный срок.

В п. Восточный предусматривается единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода с подачей воды от МО Новощербиновское СП. Для обеспечения водой населения учтена реконструкция узла головных водопроводных сооружений в южной части п. Восточный в составе: установки обеззараживания воды, двух резервуаров объемом по 100 м3 (с учетом противопожарного запаса) каждый, насосной станции второго подъёма и зоной строгого санитарного режима.

Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение п. Восточный в объеме 120,0 м3/сут.

4.2. Объемы работ по реконструкции

и строительству новых водопроводных

сооружений

Объемы работ по строительству водопроводных сооружений в Щербиновском СП отражены в таблице 15. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 15. Сводная ведомость объемов работ по реконструкции

и строительству новых водозаборов

| № п/п | Объект/сооружения | Количество | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Щербиновский, п. Северный и п. Прилиманский |
|  | Водопроводные сооружения | 1 | м3/сут | 840,0 |  |  | проектируемые |
| 1 | Установка обеззараживания | 1 | м3/сут | 840,0 | 916,2 | 916,2 | проектируемая |
| 2 | Насосная станция II подъема | 1 | м3/сут | 840,0 | 3017,5 | 3017,5 | проектируемая |
| 3 | РЧВ | 2 | м3 | 300 | 2399,2 | 4798,4 | проектируемые |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8732,1 |  |
|  | п. Восточный |
|  | Водопроводные сооружения | 1 | м3/сут | 120,0 |  |  | реконструируемые |
| 1 | Установка обеззараживания | 1 | м3/сут | 120,0 | 150,7 | 150,7 | реконструируемая |
| 2 | Насосная станция II подъема | 1 | м3/сут | 120,0 | 495,7 | 495,7 | реконструируемая |
| 3 | РЧВ | 2 | м3 | 100 | 1604,5 | 3209,1 | реконструируемые |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3855,5 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 12587,6 |  |

4.3. Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Задачи:

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – Щербиновское СП.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 40,64 % до 20 %

Рисунок 1. Принципиальная схема сбора и передачи данных

4.4. Реконструкция существующих

сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4 – 5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды.

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

Перекладка до 1,12 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода в год (всего 20,086 км);

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной.

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

4.5. Объемы работ по реконструкции

сетей водопровода

Объемы работ по перекладке существующих сетей водопровода в Щербиновском СП отражены в таблице 16. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 16.

| № п/п | Существующие сети | Проектируемые сети | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр Dу, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Диаметр Dу, мм | Материал труб |  |
|  | п. Щербиновский |
| 1 | 50 | сталь | 410,0 | 100 | пнд | 1119,36 |
| 2 | 100 | сталь | 1620,0 | 100 | пнд | 5030,63 |
| 3 | 100 | асб.цем. | 1990,0 | 100 | пнд | 6179,61 |
| 4 | 100 | асб.цем. | 1035,0 | 100 | пнд | 3214,02 |
|  | 100 | асб.цем. | 1020,0 | 150 | пнд | 4051,32 |
| 5 | 100 | чугун | 1320,0 | 125 | пнд | 4670,96 |
| 6 | 50 | п/эт | 860,0 | 100 | пнд | 2670,58 |
| 7 | 63 | п/эт | 480,0 | 100 | пнд | 1490,56 |
| 8 | 100 | п/эт | 1870 | 125 | пнд | 6617,19 |
|  | 100 | п/эт | 1095 | 150 | пнд | 4349,21 |
| 9 | 100 | ст. | 778 | 200 | пнд | 3223,68 |
|  | 100 | п/эт | 2008,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 14486,0 |  | 42614,12 |
|  | п. Северный |
| 1 | 67 | сталь | 180,0 | 80 | пнд | 504,94 |
| 2 | 100 | сталь | 1420,0 | 2х100 | пнд | 6358,67 |
| 3 | 50 | п/эт | 275,0 | 80 | пнд | 771,43 |
| 4 | 63 | п/эт | 800,0 | 100 | пнд | 2484,26 |
|  | ИТОГО: | 2675,0 |  | 10119,3 |
|  | п. Восточный |
| 1 | 100 | чугун | 355,0 | 100 | пнд | 1102,39 |
| 2 | 100 | асб.цем. | 850,0 | 100 | пнд | 2639,53 |
| 3 | 100 | пвх | 790,0 | 100 | пнд | 2453,21 |
| 4 | 100 | ст. | 930,0 | 2х100 | пнд | 4164,47 |
|  | ИТОГО: | 2925,0 |  | 10359,6 |
|  | ВСЕГО: | 20086,0 |  | 63093,02 |

4.6. Строительство водопроводных сетей

для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения 4 населенных пунктов Щербиновского СП, не имеющих централизованного водоснабжения с условной численностью населения 2,63 тыс. чел..

Задачи:

- Прокладка магистралей для подключения абонентов в период до 2032 г.

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей общим объемом 2630 чел. в период до 2032 г.

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

4.7. Объемы работ по строительству

сетей водопровода

Объемы работ по строительству сетей водопровода в Щербиновском СП отражены в таблице 17. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 17.

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубоп-ровода dу,мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Щербиновский | 80 | пнд | 72,0 | Водопроводные уличные сети | 175,63 |
|  |  | 100 | пнд | 5175,0 | Водопроводные уличные сети | 20150,67 |
|  |  | 125 | пнд | 325,0 | Водопроводные уличные сети | 1000,04 |
|  |  | 150 | пнд | 150,0 | Водопроводные уличные сети | 518,07 |
|  |  | 200 | пнд | 1032,0 | Водопроводные уличные сети | 5400,77 |
|  |  | 2х200 | пнд | 2х3370 | Водовод | 12149,94 |
|  | ИТОГО: | 13494,0 |  | 39395,12 |
| 2 | п. Северный | 80 | пнд | 646,0 | Водопроводные уличные сети | 1575,79 |
|  |  | 100 | пнд | 631,0 | Водопроводные уличные сети | 1703,88 |
|  |  | 2х100 | пнд | 2х1650,0 | Водовод | 6424,85 |
|  |  | 2х125 | пнд | 2х226,0 | Водовод | 1006,03 |
|  | ИТОГО: | 5029,0 |  | 10710,55 |
| 3 | п. Прилиманский | 80 | пнд | 1273,0 | Водопроводные уличные сети | 3105,23 |
|  |  | 2х100 | пнд | 2х920,0 | Водовод | 3582,34 |
|  | ИТОГО: | 3113,0 |  | 6687,57 |
| 4 | п. Восточный | 80 | пнд | 892,0 | Водопроводные уличные сети | 2175,86 |
|  |  | 100 | пнд | 325,0 | Водопроводные уличные сети | 877,59 |
|  |  | 2х100 | пнд | 2х250,0 | Водовод | 973,46 |
|  |  | 2х200 | пнд | 2х1360,0 | Водовод | 7117,29 |
|  | ИТОГО: | 4937,0 |  | 11144,2 |
| ВСЕГО: | 26573,0 |  | 67937,44 |

5. Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов системы

водоснабжения Щербиновского СП

5.1. Основные мероприятия

по охране подземных вод

Произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения Щербиновского СП

6.1. Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Щербиновского СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2014-2032гг. составляет 143,63 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2032г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Щербиновского СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2014-2032гг. составит 143,63 млн. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Реконструкция существующих и строительство новых водозаборов потребует инвестиций в размере 12,59 млн.руб.

Инвестиции в перекладку реконструируемых сетей потребуется 63,09 млн. руб. Протяженность реконструируемых сетей составляет 16,55 км.

Инвестиции в прокладка новых сетей потребуется 67,94 млн. руб. Протяженность проектируемых сетей составляет 26,57 км.

Весьма крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельских поселений, они составляют 131,03 млн. руб. до 2032г. для территорий сельских населенных пунктов в соответствии с Генпланом Щербиновского СП.

6.2. График реализации проектов

по системе водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2014-2032 гг. составляют 143,63 млн. руб. (в ценах 2012 года без учета НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых водопроводных сооружений | 0 | 0,44 | 0,83 | 1,49 | 2,09 | 3,88 |  | 8,73 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сооружений | 0 |  |  |  |  | 0,96 | 2,89 | 3,86 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения | 0 | 0,82 | 1,87 | 2,42 | 4,06 | 24,27 | 29,66 | 63,10 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения | 0 | 0,68 | 3,03 | 3,21 | 3,05 | 26,10 | 31,90 | 67,94 |
|  | ИТОГО: | 0 | 1,94 | 5,73 | 7,12 | 9,20 | 55,21 | 64,45 | 143,63 |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов